Resumo apresentação do projeto
1. Dos painéis
    1. Funcionamento
      Um painel fotovoltaico converte radiação luminosa em eletricidade. Cada painel é formado por células composta por um semicondutor.
    2. Da composição
      O silício puro não é um bom condutor, porém, quando combinado a outros materiais pode assumir propriedades condutivas, tal processo e chamado de dopagem. Cada célula é composta por dois tipos de silício:
      1. Silício tipo P
        Silício, fósforo.
        Quando combinado com o fósforo o material resultante é um material de carga negativa.
      2. Silício tipo N
        Silício, Boro.
        Quando combinado com o boro o material resultante possui carga positiva.
    3. Das células
      Tanto tipo P ou N, separadamente não possui propriedade condutiva, porém, quando unidos a camada P-N que se forma possui tais propriedades. Quando os fótons colidem com os elétrons os mesmos ficam energizados e fluem pelo campo elétrico P-N gerando a corrente elétrica.
2. Da eficiência
  1. Eficiência energética
    Eficiência energética é a relação entre o custo energético e a geração de trabalho. Ex: um carro que consome 2L de combustível para cada km possuí uma baixa eficiência.
    Nos painéis fotovoltaicos, o nível eficiência é a razão entre a capacidade total de geração(w/s)por m² / 1000w/m², o padrão para os painéis mais comuns no mercado é 16-20%
  2. Geração elétrica
    Em contra partida da eficiência dos painéis o a geração elétrica varia conforme a variação luminosa, a máxima geração ocorre quando os raios de luz incidem em ângulos próximos a 90°, ou seja, sendo um painel instalado com inclinação voltada para o norte o ponto máximo de geração fica entre as 10 e 15hrs.

1. Do Projeto
  1. Objetivo
    Afim de solucionar a queda de geração nas primeiras e ultimas horas do período de insolação, o projeto propões bases que se movimentam conforme o movimento do sol no céu.
  2. Materiais
    1. Sensor
      Para acompanhar o movimento solar foram utilizador sensores de luminosidade. Esses sensores são feitos com materiais que variam a resistência elétrica conforme a variação de intensidade luminosa.
    2. Motores
      Foi usado um motor de corrente contínua para fazer a movimentação da base.
    3. Arduíno
      Responsável por receber as informações dos sensores e converter isso em movimento para as bases.